طرح عطاء رقم م ش5/9/2020

شراء (24) مكيف

1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي - مديرية المشتريات الدفاعية عن عطاء شراء مكيفات عدد (24) فعلــى المتعهدين الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الاتصالات والانظمة الالكترونية لشـراء نسخـة العــطاء مقابــل دفع مبلغ (20) عشرين دينار أردني غير مستـردة مصطحبين معهم رخص المهن سارية المفعول والسجل التجاري أو صورة عنها ومبين عليها الرقم الوطني للشركة وكتاب تفويض للمندوب من الشركة.

2. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعة (1300) الواحدة بعد الظهر من كل يوم ما عدا ايام الاحد و الخميس والعطل الرسمية.

3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم الى مديرية المشتريات الدفاعية / سكرتير اللجان قبل الســاعة (1300) يوم الاثنين الموافق 22/2/2021 معززة بكفالة مالية بنكيــة بقيمة (5%) خمسة بالمئة من اعلى قيمة عرض وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ أو غير مرفق بها كفالة مالية تهمل ولا ينظر بها.

4. علماً بان موقعنا على الانترنت هو   WWW.JAFDOP.MIL.JO

الملحق (ب) المواصفات الفنية والكميات لدعوة العطاء رقم م ش5/9/2020

- عدد المكيفات المطلوبة (24) نوع فري ستاند.

- 3Phase / Electriced Power .

- Compressor Full Inverter .

- Heating / Ambient Temp (-5c) .

- Colling / Ambient  Temp (38c) .

- تحكم لاسلكي (Remote Control).

- يعمل حامي + بارد .

- كفالة لا تقل عن سنتين .

- القدرة من (4-5) طن .

- الاسعار شاملة مواسير نحاس المعزولة لا تقل عن (5) متر .

- تحتوي الوحدة الداخلية على فلاتر قابلة للغسل .

- تكون مساحة التغطية للهواء لا تقل عن (10) متر على السرعة المتوسطة .

- يحتوي على شاشة الكترونية للتشغيل والاطفاء اليدوي بالاضافة الى اضهار الاعطال داخل الجهاز .

- تلتزم الشركة بالتوريد والتركيب والتشغيل خلال (2) شهرين من تاريخ التبليغ.

الملحق (د) الشروط الخاصة لدعوة العطاء رقم م ش 5/9/2020

- الاسعار شاملة التوريد والتركيب والتشغيل .

- الاسعار بالدينار الاردني علماً بأن مشتريات القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي خاضعة بنسبة الصفر استناداً لنص الماده (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

- التسليم: خلال (2) شهرين من تاريخ تبليغ الشركة بقرار الاحالة.

- على الشركة بيان بلد المنشأ للاجهزة المعروضه .

- على الشركة تقديم جدول مطابقة فنية مبين فيه المواصفة المطلوبة والمقدمة مع بيان رقم الصفحة على الكتالوج وتوضيحها على الكتالوج

- يجب ان تكون المواد جديدة (100%) ومن انتاج ليس قبل 2020 .