سلك حلزوني

كمية (2650) لفة

- يجب أن يكون السلك جديد 100%.

- يجب أن يكون السلك غير مقطوع ومجلفن جلفنة تامة وليس بطريقة الطلاء.

- يجب أن يكون السلك الرئيسي (3) ملم.

- أن يكون السلك شد عالي وليس عادي وان تكون قوة الشد (1400) كغم/ملم مربع ومن النوع المستعمل للسلك الشائك الحلزوني ولمعرفة قوة الشد تأخذ عينة وتفحص في الجمعية العلمية الملكية وعلى نفقة الشركة.

- أن يكون قطر اللفة قبل المد (1) متر.

- أن لا يقل قطر اللفة بعد المد (90-95)سم.

- أن لا يقل طول اللفة عن (17) متر.

- أن تحتوي اللفة على (70) حلقة على الأقل.

- أن لا يقل وزن اللفة عن (23) كغم.

- أن تحتوي على كلبسات مجلفنة عدد (5) لتثبيت كل حلقتين مع بعض ويجب وضع الكلبسات بصورة جيدة لضمان أن يكون السلك الحلزوني متواصل وغير منفصل.

- أن يوجد للفة أيدي لغاية الحمل والفتح.

سلك جلفنايز طول 25م بارتفاع 2م

كمية (520)  لفة

- أن يكون ارتفاع الشبك 2متر وطول 25م.

- أن تكون الفتحة 5×5 سم والسماكة 3 ملم.

- أن يكون الشبك مجلفن جلفنة تامة وليس بطريقة الطلاء.

- أن لا يقل وزن اللفة عن (105) كغم.