بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

# مديرية المشتريات الدفاعية

شعبة الآليات و الأسلة و الذخائر

## هاتف :5000170

## فاكس : 5001186

## ص 0 ب : 926680

### دعوة عطـــاء

دعوة عطاء: شراء.

رقم العطــاء : م ش3/44/2020

### ترغب القوات المسلحة الأردنية بشراء كمية (1) حسب الشروط والمواصفات المبينة بالملحق (ب) المرفق.

2.	مرفقات دعوة العطاء:

أ.	الملاحظات الواجب مراعاتها عند تقديم المناقصات.

ب.	الملحق (أ) صلاحيات قائد الجيش- عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة 0

جـ.	 الملحق (ب) والمواصفات والشروط المطلوبة.

د0	ثمن نسخة العطاء (20) عشرون دينار غير مستردة0

03  على المتعهدين تسليم المناقصات قبل الساعة (1300) الواحدة من بعد ظهر يوم (الثلاثاء) الموافـق

28/07/2020 إلى أمين سر لجنة العطاءات ولا تقبل أية مناقصة بعد هذا الموعد مطلقاً.

اسم الشركة أو المتعهــــد :					العنــــــوان :

اسم المفوض عن الشركة : 					رقم الفاكس :

التوقيــــــــــــــــــــــــــــع :					رقم الهاتف :

التاريـــــــــــــــــــــــــــخ : 					ص 0 ب   :

بسم الله الرحمن الرحيم

الملاحظات الواجب مراعاتها عند تقديم المناقصة

- ترفق كل مناقصة بكفالة دخول عطاء صادرة أو معززة من بنك أردني مرخص بقيمة لا تقل عن 5% خمسة بالمائة من إجمالي أعلى سعر مقدم بالمناقصة صالحة لمدة (90) تسعون يوماً من تاريخ آخر موعد من تسليم المناقصات ويحق للقوات المسلحة إهمال أي مناقصه غير مرفق بها كفالة دخول عطاء أو كفالة تنقص قيمتها عن القيمة المطلوبة.

02	يجب مراعاة أن تكون مدة صلاحية كفالة دخول العطاء تغطي مدة صلاحية العرض المقدم من المتعهد أو تزيد علماً أن الشروط العامة لدعوة العطاء تنص على أن يكون العرض ساري المفعول لمدة (90) تسعون يوماً من تاريخ الإغلاق.

- يحق للقوات المسلحة مخاطبة البنك المصدر لكفالة دخول العطاء لتمديد صلاحيتها قبل انتهائها وللفترة التي تراها القوات المسلحة مناسبة أو قبض قيمتها لصالح القوات المسلحة وذلك للمتعهدين الذين يحال عليهم العطاء مبدئياً.

- على السادة المتعهدين الفائزين بالعطاء مبدئياً مراجعة مديرية المشتريات للاطلاع على مسودة قرار الإحالة والتبليغ المبدئي وذلك خلال (24) ساعة من تاريخ الطلب.

- يفرج عن كفالات دخول العطاء في الحالات التالية:-

أ0	للتمعهدين الفائزين بالعطاء و بعد إحضار كفالة حسن التنفيذ 0

ب0	بعد تصديق قرار الإحالة للمتعهدين غير الفائزين0

جـ0	العروض التي انتهت صلاحيتها ولا يرغب أصحابها في تمديدها.

د0	الكفالات العائدة لمتعهدين تقدموا بلوازم مخالفة للمواصفات المطلوبة أو مخالفة لشروط العطاء ولا يمكن في أي حال من الأحوال الإحالة عليهم وذلك بعد الإحالة المبدئية على الفائزين.

- يلتزم المتعهدون الذين يحال عليهم العطاء بما يلي:

أ0	مراجعة مديرية المشتريات خلال (3) أيام عمل من تاريخ إعلام المتعهد خطياً بالإحالة وذلك للتبليغ بقرار الإحالة أو الاتفاقية والتوقيع عليها.

ب0	إحضار كفالة حسن تنفيذ خلال (7) أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة أو الاتفاقية والتوقيع عليها.

- في حال إخلال المتعهد بأي شرط من الشروط الواردة بالفقرة(6) أعلاه يحق للقوات المسلحة اتخاذ احد الإجراءات التالية:

أ0	خصم مدة التأخير عن التبليغ بقرار الإحالة أو الاتفاقية والتوقيع عليها أو التأخير في إحضار كفالة حسن التنفيذ من مدة التسليم المنصوص عليها بالاتفاقية أو قرار الإحالة.

ب0	فسخ قرار الإحالة أو الاتفاقية ومصادرة كفالة دخول العطاء أو أي جزء منها وبما يتناسب مع قيمة الإحالة مع احتفاظ القوات المسلحة بتقدير قيمة الأضرار أو الخسائر التي لحقت بالقوات المسلحة نتيجة الفسخ مثل الشراء من مصادر أخرى ومطالبة المتعهد بقيمة هذه الأضرار أو الخسائر وبالطرق القانونية ولا يحق للمتعهد الاعتراض على هذه القيمة.

- على المتعهدين دفع رسوم طوابع الواردات ورسوم الجامعة قبل التوقيع على الاتفاقيات وتصديقها وخلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة والتوقيع عليه وخلاف ذلك يطبق بحق المتعهد أحكام المادة 12أ من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 .

09	إذا تضمن الإعلان بالصحف المحلية أو دعوة العطاء طلب تقديم عينات للوازم المراد شراؤها فعلى المتعهدين التقيد بما يلي:

أ0	تقديم العينات ضمن الفترة المحددة بدعوة العطاء وخلاف ذلك تهمل ولا ينظر بها ويفقد المتعهد حقه بالتنافس.

ب0	أن تكون العينات المقدمة تمثل اللوازم التي سيقدمها المتعهد في حال فوزه بالعطاء من كافة الوجوه وذلك لفحصها مخبرياً ونظرياً ولاعتمادها عند استلام اللوازم المحاله.

جـ0	ينظم المتعهدين كشف (قائمة تعبئة PACKING LIST) بالعينات المراد تقديمها مع العطاء على أن يتضمن الكشف جميع المعلومات المتعلقة بالعينات مثل الأنواع والأحجام والكميات والأرقام الفنية وغيرها وتسلم هذه العينات لمديرية المشتريات بعد جردها من المعنيين.

د0	على المتعهدين مراعاة أن تكون كمية العينات المقدمة كافية لغايات الفحص المظهري والحسي والمخبري والاحتفاظ بجزء منها للاستلام على غرارها.

10.    يحق لرئيس لجنة العطاءات المركزية أو الجهة المخولة بالشراء وعند الضرورة طلب عينات في أي مرحلة من مراحل دراسة العروض الواردة حتى لو لم ينص الإعلان أو دعوة العطاء على ذلك على أن تقدم هذه العينات خلال الفترة المحددة وبالأسلوب الوارد بالفقرة (9) أعلاه.

011	تحقيقاً للعدالة والشفافية وتطبيقاً للنظام تؤكد مديرية المشتريات على انه يتم إغلاق صندوق العطاءات في تمام ساعة الإغلاق المحددة بدعوة العطاء والمعلن عنها بالصحف المحلية ولن يتم قبول أي مناقصة ترد بعد التوقيت والتاريخ المحددين بدعوة العطاء مهما كانت الأسباب.

الملحق (أ) صلاحيات قائد الجيش- عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة

إذا أخل المتعهد أو أي من المتعهدين بأي شرط من الشروط الواردة في قرار الإحالة وشروط العطاء أو عجز عن تقديم اللوازم المحالة عليه كلها أو أي جزء منها أو تأخر عن ذلك التقديم في المواعيد والمدد المتفق عليها في تلك الشروط فيحق لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه اتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة ومنفردة دون سابق إنذار أو إخطار مهما كانت أسباب الإخلال أو التأخير.

(أ)	فسخ التعهد ومصادرة التأمين أو أي جزء منه.

(ب)	شراء اللوازم كلها أو ما يتأخر تقديمه منها من الأسواق المحلية أو الأجنبية بالأسعار المناسبة التي يرتئيها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من يمثله من شرائها بهذه الطريقة بالإضافة إلى كافة النفقات التي تكبدتها الخزينة بما في ذلك نفقات اللجان وأجور النقل.

(جـ)	فرض غرامة مالية (حسب ما يراه مناسباً) عن كل يوم يمر دون تقديم اللوازم أو أي جزء منها بعد انقضاء الوقت المعين أو الموعد المحدد في قرار الإحالة وشروط العطاء لتقديم تلك اللوازم أو أي جزء منها وذلك إلى يوم تقديمها من قبل المتعهد أو إلى يوم حصول السلطات الرسمية المختصة لتلك اللوازم أو أي جزء منها وتسليمها متأخرة عن الوقت أو الموعد المتفق عليه أصلاً وكذلك فسخ التعهد أو شراء اللوازم أو أي جزء منها بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة لا ينفي وقوع العطل والضرر وبالتالي فإن ذلك كلية لا ينقص من حق رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه في تضمين المتعهد قيمة العطل والضرر وترتيبه عليه بالواقع اليومي المحدد والمتفق عليه أعلاه.

(د)	حجز أي مبلغ يترتب بذمة المتعهد بموجب هذه المادة بكافة فقراتها تحصيلاً مباشراً إما بخصمه من مبلغ التأمين أو من جزء منه بقي بعد المصادرة أو من أي مبلغ آخر للمتعهد موجود لدى القوات المسلحة الأردنية له لأي سبب من الأسباب أو من المصدرين معاً.

(هـ)	بالرغم مما ورد في البنود السابقة وخاصة البند (جـ) من المادة السابقة وبدون الإجحاف بحقوق رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عنها في تلك البنود فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة لن يوافق على تسليم اللوازم المحالة على المتعهد أو أي جزء منها والتي تبين لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن فيها أو في بعضها إختلافاً عن العينة أو المواصفات المتفق عليها ضمن حدود قناعته بأن ذلك الإخلال لا يمنع من التسليم إيفاء لغايات سلطات القوات المسلحة الأردنية من تلك اللوازم مقابل ذلك يحق لرئيس هيئة الأركان المشتركة حق خصم نسبة مؤية من قيمة اللوازم التي تم تسليمها بهذه الطريقة دون أن يكون للمتعهد حق الاشتراك في تقدير تلك النسبة أو الاعتراض عليها، ومن المتفق عليه أن المبلغ المخصوم في هذه الحالة تعتبر بمثابة عطل وضرر سلطات القوات المسلحة الأردنية من ذلك الإخلال.

اسم الشركة أو المتعهد:

اسم المسؤول:

التوقيع:

التاريخ:

(ص1/2)

الملحق (ب) المواصفات والشروط المطلوبة بدعوة العطاء رقم

م ش3/11/2020

المواصفات الفنية لماتور كهربائي (Stand by generator)

قدرة كهربائية (500 KVA)

1.	المواصفات الفنية العامة:

أ.	أن يكون هيكل الماتور الكهربائي على قاعدة ثابتة بدون عجلات.

ب.	مزودة بغلاف واقي من الظروف الجوية (Weather Proof Canopy).

جـ.	أن يتحمل درجة حرارة الظروف الجويــة المحيطــة (Ambient-Temperature) بحيث تصل لغاية 50 درجة مئوية.

د.	يجب أن يدخل الماتور في العمل مباشرة باستخدام لوحة تحكم وتشغيل أوتوماتيكي (ATS) حال انقطاع التيار الكهربائي دون الحاجة إلى التشغيل اليدوي.

هـ.	القدرة الإنتاجية للماتور (500 - KVA).

و.	ان تكون الوصلة الميكانيكية ما بين محرك الديزل والمولد الكهربائي من نــوع ((Semi Rigid Type by Flexible Disc.

ز.	ان يكون المحرك والمولد مثبت على قاعدة حديدية بواسطة قاعدة مطاطية  مانعة للاهتزاز.

2.	المواصفات الفنية للمحرك (Engine):

أ.	 أن يكون المحرك صناعة أوروبية أو يابانية أو أمريكية.

ب.	 يكون المحرك رباعي الأشواط (Heavy-Duty) ويعمل على الديزل ويبرد بالماء.

جـ.	أن يكون البدء والتشغيل من خلال دائرة كهربائية متكاملة تحتوي على (بطارية ، دينمو ، سلف ، مفتاح تشغيل بالإضافة إلى التوصيلات الكهربائية) على أن تكون فولتية التشغيل 12 فولت.

د.	 أن يكون نظام الوقود مزود بفلتر عازل  للماء عن الوقود.

هـ.	 أن يكون نظام المحرك مزود بمخرج للعادم قابل للفك والتركيب (exhaust silencer).

3.	المواصفات الفنية للمولد (Alternator):

| Brushless , Self Excited, Self Regulated | Generator Type |
| --- | --- |
| Single bearing, flexible disc | Rotor |
| Not less than 500 KVA | Power |
| 400 / 230 V | Output Voltage |
| 24 Volt, Negative ground | Starting Voltage |
| 3Ph | No. Phase |
| 50 Hz , not less than 1500 RPM | Rating |
| Class H | Insulation system |
| Self Regulated | A.V.R |
| 80 amp | Battery charging Alternator |

4.	مواصفات لوحة التحكم للماتور: أن تحتوي على شاشة ديجتال لعرض جميع البيانات الكهربائية للماتور وكما يلي:

1.	ساعة لقراءة الأمبير لكل فاز.

2.	ساعة لقراءة الفولت.

3.	ساعة لبيان التردد وسرعة دوران المحرك.

4.	مفتاح تشغيل ON/OFF.

5.	بيان عملية التعبئة للدينمو والبطارية.

6.	قاطع رئيسي اتوماتيكي3 فاز.

7.	ساعة لقياس زيت محرك عدد/1.

8.	ساعة حرارة المحرك عدد/1.

9.	لمبات فاز عدد3.

10.	كبسة اطفاء طواري.

11.	نظام إطفاء أوتوماتيكي للطوارئ مع لمبات اشارة للحماية من درجة الحرارة العالية وضغط الزيت المنخفض  (Automatic (EMERGENCY) Shutdown Device with Indication lamp For LOP/HWT)

5.	شروط عامة:

أ.	 تلتزم الشركة بتنفيذ الصيانة المجانية وحسب تعليمات الشركة الصانعة وتوفير مواد سريعة الاستهلاك لاغراض الصيانة والتصليح شاملاً الفلاتر بكافة انواعها.

ب.	شمول كتالوجات الاستخدام والصيانة والتصليح لمستوى الافرهول وقطع الغيار لمستوى الافرهول.

ج.	بيان مدة الضمان (مدة زمنية+ ساعات تشغيل) .

د.      تركيب لوحة تحكم

هـ0    تدريب فني لمستوى الإفرهول

و 0  الضمان لمدة لاتقل عن سنة

* شروط دعوة العطاء :-

1)    أسعار اللوازم معفاة من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وأية ضرائب أو رسوم تسمح القوانين بإعفاء القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي من دفعها علماً بان مشتريات القوات المسلحة الأردنية خاضعة بنسبة الصفر استناداً لنص المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وعلى اساس تسليم مستودعات مديرية سلاح الصيانة الملكي.

طريقة الدفع : بعد استلام المواد ومقابل تقديم الفواتير المحلية والوثائق المطلوبة في قرار الإحالة.

2)   مكان التسليم : مستودعات مديرية سلاح الصيانة الملكي وتتحمل الشركة كافة النفقات والمخاطر المترتبة على نقل المولد الى مستودعات مديرية سلاح الصيانة الملكي

3)   مدة التسليم: على الشركة بيان مدة التسليم

4)   طريقة الدفع : بعد استلام المواد ومقابل تقديم الفواتير المحلية والوثائق المطلوبة في قرار الإحالة.

6)    تلتزم الشركة بتقديم كتاب ضمان عدلي

7)     يرفق مع العرض كفالة دخول عطاء بواقع ( 5% ) من اجمالي قيمة العرض , سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر على الاقل على أن يكتب اسم المستفيد على الكفالة: (القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي) وفي حال كانت كفالة دخول العطاء (شيك) فيجب إرفاق كتاب من البنك يفيد بأن الشيك مصدق وقيمته محجوزة لدى البنك ويستبعد عرض السعر الغير مرفق معه كفالة دخول عطاء .

8)   أن تكون صلاحية العرض المقدم ثلاثة اشهر على الاقل .

9)    تتعهد الشركة عند الإحالة عليها بما يلي :

أ . استبدال كفالة دخول العطاء بكفالة حسن تنفيذ وخلال اسبوع من تاريخ التبليغ بالإحالة وعند توريد المولد  تلتزم الشركة بتقديم كفالة صيانة.

ب . دفع رسوم الطوابع خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالإحالة.

ج . تلتزم الشركة بشروط وصلاحيات الملحق (أ) المرفق مع دعوة العطاء والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من قرار الإحالة.

10)  يجب فصل العرض الفني عن العرض المالي بمغلف منفصل لكل منهما .

11)   يتم التخليص على المواد عن طريق القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي  وتتحمل الشركة كافة النفقات المترتبة على ذلك ويقتصر دور القوات المسلحة -الجيش العربي على التخليص فقط0

# Text boxes

حرصاً من القوات المسلحة الاردنية على الحفاظ على حقوقها وحقوق الساده المناقصين ومن اجل تفادي استبعاد اي عرض من العروض نؤكد على ضرورة التقيد بالملاحظات الهامه التالية: