| ت | المواصفــات الفنية |
| --- | --- |
| 1 | ان لاتقل سرعة الماكينة عن 1000 كتاب /الساعة |
| 2 | قياس كعب الكتاب من 1 مم الى 6,5 سم |
| 3 | قياس الكتاب من 10,5 ×14,5 سم الى 32×32 سم |
| 4 | قياس الغلاف من 13,5×22,5 سم الى 32×66 سم |
| 5 | درجة حرارة الغراء من 150-200 درجة سلسيوسية |
| 6 | جهاز تحسس قياس كعب الكتاب |
| 7 | جهاز تحسس لمنع ازدواجية سحب الغلاف |
| 8 | طاولة اضافية مع جهاز تحسس قياس الكعب |
| 9 | موقت تشغيل للماكينة |
| 10 | تقوم الشركة المحال عليها تأمين جميع لوازم التركيب في المطابع العسكرية |
| 11 | يجب توفر العدة الخاصة للماكنة في حال وجودها |
| 12 | مدة كفالة الصيانة لاتقل عن سنتين |
| 13 | تدريب محلي من مرتب المطابع العسكرية على تشغيل ومعايرة الماكينة |
| 14 | يجب توفير وحدة تكييف 2 طن للماكينة |
| 15 | بلد المنشأ اوروبي او اليابان |
| 16 | نظام شفط الروائح |